## Slide 1: Linha Skarific

## Slide 2: New Skarific 4,5,6 e 7 hastes

## Slide 3
NEW SKARIFIC 04-05-06-07 hastes

## Slide 4
Diferenciais:
Engate 3 pontos
Roda limitadora de profundidade de fácil regulagem na parte externa do equipamento
Disco de corte 18” com braço giratório e regulagem de altura rolamento blindado sem necessidade de lubrificação
Rolo destorroador para nivelamento de solo
Haste com espessura de 25mm, desarme automático e ponteira substituível
Chassis em mono bloco

## Slide 5
Opcionais:
Kit cabeçalho

## Slide 6
Dados técnicos
Dados técnicos |  |  |  | 
Número de Hastes | 4 | 5 | 6 | 7
Largura de Trabalho | 2.400mm | 3.000 mm | 3.600 mm | 4.200 mm
Profundidade de Trabalho | 200 a 450 mm |  |  | 
Peso Aproximado | 1.058 Kg | 1.217 Kg | 1.698 Kg | 1.907 Kg
Potência Requerida Trator | 20 a 25 CV por haste |  |  | 
Pneus | 5.60 - 15 | 5.60 - 15 | 11 L 15 | 11 L 15
Velocidade de Trabalho | 4 a 8 Km/h |  |  | 
Opcionais | Kit transporte |  |  | 

## Slide 7: Skarific 7,9,11,13 e 15 hastes

## Slide 8: SKARIFIC 07-09-11-13-15 hastes

## Slide 9
Disco de corte 20” com braço giratório e regulagem de altura rolamento blindado sem necessidade de lubrificação
Haste com espessura de 25mm, desarme automático e ponteira substituível
Rolo destorroador para nivelamento de solo
Chassis em monobloco de alta resistência
Rodado interno facilitando o transporte, regulagem de altura através de calços no cilindro hidráulico

## Slide 10
Opcionais:
Kit pastagem (caixa de sementes finas)
Rolo Duplo

## Slide 11
Dados técnicos |  |  |  |  | 
Número de Hastes | 7 | 9 | 11 | 13 | 15
Largura de Trabalho | 2.100 mm | 2.700 mm | 3.300 mm | 3.900 mm | 4.500 mm
Potência Requerida | 10 a 15 CV por haste |  |  |  | 
Profundidade de trabalho | 200 à 400mm |  |  |  | 
Pneus | 11L 15 |  |  |  | 11L 15 rodado duplo de série
Velocidade de Trabalho | 4 a 8 Km/h |  |  |  | 
Opcional | Caixa de pastagens/ Rolos duplos |  |  |  | 

## Slide 12: Skarific System 17,19,21,23 e 25 hastes

## Slide 13: SKARIFIC SYSTEM 17-19-21-23-25 hastes

## Slide 14
Diferenciais:
Disco de corte 20” com braço giratório e regulagem de altura rolamento blindado sem necessidade de lubrificação
Engate com regulagem de altura e giro lateral, macaco de sustentação
Rodado interno facilitando o transporte, regulagem de altura através de calços no cilindro hidráulico
Haste com espessura de 25mm, desarme automático e ponteira substituível
Rolo destorroador para nivelar o solo
Chassis com articulação nas laterais para poder copiar o terreno

## Slide 15
Opcionais:
Rolo Duplo

## Slide 16
Dados técnicos |  |  |  |  | 
Número de Hastes | 17 | 19 | 21 | 23 | 25
Largura de Trabalho | 5.610 mm | 6.270 mm | 6.930 mm | 7.590 mm | 8.250 mm
Profundidade de trabalho | 200 a 400mm |  |  |  | 
Potência Requerida Trator | 15 a 18 CV por haste |  |  |  | 
Pneus | 11L 15 |  |  |  | 
Velocidade de Trabalho | 4 a 8 Km/h |  |  |  | 
Opcional | Rolos duplos |  |  |  | 

## Slide 17: SKARIFIC SYSTEM 17-19-21-23-25 hastes C/PASTAGEM

## Slide 18
Dados técnicos |  |  |  |  | 
Número de Hastes | 17 | 19 | 21 | 23 | 25
Largura de Trabalho | 5.610 mm | 6.270 mm | 6.930 mm | 7.590 mm | 8.250 mm
Profundidade de trabalho | 200 a 400mm |  |  |  | 
Potência Requerida Trator | 15 a 18 CV por haste |  |  |  | 
Pneus | 11L 15 |  |  |  | 
Velocidade de Trabalho | 4 a 8 Km/h |  |  |  | 
Opcional | Rolos duplos |  |  |  |